## Slide 1
获取姿态传感器数据
姿态解算
方向PID控制
期望线速度、角速度
小车逆运动学模型解算
期望车轮转速的z方向分量
期望车轮转速的x、y方向分量
运动学模型解算
滤波后的z轴角速度
原始角速度、加速度数据
转速PID控制
期望车轮转速
获取编码器数据
运动学模型解算
车轮转速
z轴方向角
里程计数据融合
x、y方向线速度
发布里程计数据
里程计数据
PWM占空比
电机驱动器
速度设置

## Slide 2
自主建图
语义分割
生成语义地图
获取图像数据
建图
语音识别
自然语言处理
(理解语义)
生成动作指令
获取语音数据
声源定位
路径规划
自主定位
地图
指令
导航
人机交互
获取图像数据
目标识别
抓取

## Slide 3
机器人
自主控制
人机交互
目标检测
语义地图与知识图谱
(包含目标大致位置)
动作指令
语义建图
目标具体位置

## Slide 4
机器人位姿
VINS-RGBD
三维建图
Realsense
D435i
深度图像
RGB图像
生成多个粒子
（每个粒子代表一个地图）
机器人移动产生位移
计算每个粒子的位移
取均值和方差，并更新每个粒子的权重
观察位移分布服从高斯分布

## Slide 5
Realsense D435i
Color Image
Depth
Image
RTAB-MAP
RGBD Odometry
Visual
Odometry
回环检测
图优化
Rplidar
激光雷达
IMU data raw
低通滤波
IMU data
位姿
Pose
2D点云数据
电机编码器
车轮转速
麦克纳姆轮小车运动学解算
机器人
速度
无损卡尔曼滤波UKF
里程计
数据
三维地图
点云拼接
GMapping
二维地图

## Slide 6
语音识别
自然语言处理
(理解语义)
生成动作指令
声源定位
获取语音数据

## Slide 7
实现机器人自主定位与导航
实现语义建图
实现语义分割和知识图谱
实现自主建图
实现移动底盘
精确控制
实现
取物机器人
实现机械臂
精确控制
完成机器人
组装
实现目标检测
学习openvino及相关算法
根据需求完成机械结构设计
机器人
智能感知
机器人
自主控制
机器人
底层控制
实现语音交互

## Slide 8
起点
测试环境
围栏
A区
B区
C区
D区
桌子
椅子
沙发
障碍物
机器人
电池&小车控制板
激光雷达&HERO平台
WiFi
AI-Box

## Slide 9
语音活性检测
语音识别
生成动作指令
计时满3s？
开始
结束
检测到语音？
录音
N
Y
N
Y

## Slide 10
语音识别
生成动作指令
计时满3s？
开始
结束
录音
N
Y

## Slide 11
图像处理
感兴趣区域
标定结果
角点检测
目标在固定坐标系下的坐标
目标坐标系与图像坐标系间位姿关系
获取图像
PNP问题求解

## Slide 14
运动控制核心
TM4C123G
数据交换及通信系统
无线数传模块
电调
电调
电调
电调
ICM20602
姿态传感器
AK8975
磁力计
SPL06
气压计
IMU
LC307
光流传感器
openMV
图像传感器
PWM1
PWM2
PWM3
PWM4
电 机
数据融合及运动控制系统
SPI
电源管理系统
底层硬件驱动
系统
UART
UART
UART
PID
控制器
运动控制核心
TM4C123G
姿态解算
上位机
辅助控制核心TM4C123G
UART

## Slide 15
角度环PID控制器
期望角度
（速度环PID输出）
角速度环PID控制器
控制
分配器
姿态解算
期望角速度
（角度环PID输出）
反馈X、Y轴角速度
反馈当前横滚角、俯仰角
-
-
姿态输出
位置PID
控制器
期望位置
-
速度PID
控制器
惯导融合
-
反馈当前位置
反馈当前速度
位置输出
期望速度
（位置环PID输出）
电
机
四轴
高度方向控制量
水平方向控制量
PWM
角度环PID控制器
角速度环PID控制器
期望角速度
（角度环PID输出）
反馈Z轴角速度
反馈当前偏航角
期望偏航角
偏航方向
控制量
-
-